## Slide 1: Tối thiểu số nút chết trong mạng cảm biến không dây
Tạ Bảo Thắng – KSTN-CNTT-K60

## Slide 2: Outline
Phát biểu bài toán
Các thuật toán đề xuất

## Slide 3: Phát biểu bài toán
Input
  N cảm biến , ,…, . Trong đó mỗi sensor (i= 1,…,N) có:
    Công suất tiêu thụ
    Sau (k-1) chu kì sạc , sensor có mực năng lượng
    Năng lượng tối thiểu sensor có thể hoạt động bình thường là
    Mức năng lượng tối đa có thể của 1 sensor có thể đạt được là
  Một trạm cơ sở đặt ở
  Một xe sạc MC có :
    Vận tốc trung bình của xe là v
    công suất tiêu thụ trên 1 đơn vị thời gian di chuyển là
    Công suất sạc của xe là
    Thời gian dừng sạc của xe tại mỗi sensor là
    Năng lượng hữu hạn của xe là
  Khoảng thời gian khảo sát T
Output:
  Đưa ra một hành trình sạc của xe sạc qua các sensor mỗi chu kì sạc
  Thời gian sạc dừng sạc của các xe xạc tại mỗi điểm dừng mỗi chu kì sạc
Objective:
  Số sensor chết tối thiểu trong khoảng thời gian T là nhỏ nhất

## Slide 4: Phát biểu bài toán
Constraints:
    Xe sạc bắt đầu và kết thúc tại trạm sạc. Một chu kì sạc là khoảng thời gian xe bắt đầu và kết thúc ở trạm sạc liên tiếp.
    Tổng năng lượng di chuyển và sạc cho sensor của xe trong một chu kì sạc không vượt quá năng lượng hữu hạn của xe
    * + *
    Sensor chỉ có thể nạp tới một năng lượng tối đa
    Một sensor được định nghĩa là chết nếu :
      Năng lượng còn lại của sensor lúc xe bắt đầu đến sạc nhỏ hơn
      Sau khoảng thời gian T, năng lượng của sensor nhỏ hơn
    Các sensor đã chết thì không thể sạc lại
    Bỏ qua thời gian xe dừng nạp điện ở trạm cơ sở, và mỗi lần xe quay trở lại trạm, năng lượng của xe được nạp lên tối đa là

## Slide 5: Thuật toán đề xuất
Thuật toán 1: A Hybird GA and CMA-ES algorithm
Apply GA to find tours for mobile charging car in the first level
Find optimal charging time for each tour by CMA-ES

## Slide 6: Thuật toán 2: A Hybird GA and MFEA algorithm
Apply GA to find tours for mobile charging car in the first level
Clustering individuals into m task
Apply MFEA to solve m task simultaneously

## Slide 7: Thuật toán 2: A Hybird GA and MFEA algorithm
Ưu điểm :
  Tiết kiệm chi phí tính toán thời gian sạc so với thuật toán 1: Thay vì chạy thuật toán CMA-ES cho mỗi cá thể, thuật toán 2 chỉ cần tìm lời giải cho m cá thể sau khi clustering bằng thuật toán N-MFEA. Thauatj toán N-MFEA sẽ được trình bày chi tiết hơn bên dưới
  Tận dụng tranfer knowledge giữa các task bằng thuật toán MFEA

## Slide 8: Thuật toán 3: A bi-level MFEA algorithm
Solving K problems simultaneously
In the first level,individuals are divided into m clsuters, and each cluster is considered as an individual in the second
Apply N-MFEA in the second level to find charging time for each individual

## Slide 9: How to cluster individuals in the first level ?
Distance between two tours is defined by relative position of the sensors in the tours. Example:
1-2-3-5-4
And 4-5-2-3-1
Xét hành trình thứ 1:
+ 1 đứng trước 2, điều này không xuất hiện ở hành trình thứ 2=> +0
+ 2 đưng trước 3 xuất hiện ở hành trình 2 => +1
Cứ tiếp tục khi xét hết các cặp => Độ phức tạp O(n^2)
2 cá thể được coi là gần nhau nếu > 1 ngưỡng cho trước
- Sau đó có thể áp dụng thuật toán phân cụm bất kì như K-mean,…

## Slide 10: Sơ đồ N-MFEA đề xuất

## Slide 11
Thanks for listening